## Slide 1: 武汉建科科技有限公司
<number>
基桩动力测试培训教程

## Slide 2: 武汉建科科技有限公司简介
成立时间：2004年
地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道35号光谷总部时代4栋503室
目前仪器设备：ST3000静载测试仪、WAVE 2000S场地振动测试仪、WAVE3000波速仪、CPT3000静力触探仪、RT2000岩土电阻率测试仪、PT2000低应变测试仪、相关传感器
面向客户行业：工程检测、工程勘察

## Slide 3: 培 训 内 容
<number>
1 概述
2 反射波法

## Slide 4: 1 概 述
<number>
一．桩的动测法发展历史
桩的动力测试技术已有100多年的历史。最早的动测方法是在能量守恒原理的基础上，利用牛顿碰撞定律，根据打桩时测得的贯入度来推算桩的极限承载力。
近代的动测技术以应力波理论为基础。
我国自20世纪70年代开始研究桩的动力测试技术，近年来发展很快。

## Slide 5
<number>
二．桩的动测法分类
现有的各种动力测试方法依据其激发能量对于桩身的影响而划分为高应变和低应变两大类；属于低应变的代表性方法有反射波法、机械阻抗法、声波透射法和动力参数法等，其中声波透射法并不需要对桩身进行激振，但习惯上仍将其归于低应变动力测试法。
本章仅讲述低应变动力测试法中的反射波法。

## Slide 6: 2 反射波法
<number>
一．试验方法和设备
反射波法（也称为应力波反射法）的现场测试如图7-1所示。对完整的测试分析过程可以描述如下：用手锤（或力棒）在桩头施加一瞬态冲击力F(t)，激发的应力波沿桩身传播，同时利用设置在桩顶的加速度传感器或速度传感器接收初始信号和由桩阻抗变化的截面或桩底产生的反射信号，经信号处理仪器滤波、放大后传至计算机得到时程曲线（称为波形），最后分析者利用分析软件对所记录的带有桩身质量信息的波形进行处理和分析，并结合有关地质资料和施工记录作出对桩的完整性的判断。

## Slide 7
<number>
图1 反射波法的现场测试示意
Notes: <number>

## Slide 8
<number>
反射波法使用的设备包括激振设备（手锤或力棒）、信号采集设备（加速度传感器或速度传感器）和信号采集分析仪。
激振设备的作用是产生振动信号。一般地，手锤产生的信号频率较高，可用于检测短、小桩或桩身的浅部缺陷；力棒的重量和棒头可调，增加力棒的重量和使用软质棒头（如尼龙、橡胶）可产生低频信号，可用于检测长、大桩和测试桩底信号。激振的部位宜位于桩的中心，但对于大桩也可变换位置以确定缺陷的平面位置。激振的地点应打磨平整，以消除桩顶杂波的影响。另外，力棒激振时应保持棒身竖直，手锤激振时锤底面要平，以保持力的作用线竖直。
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
采集信号的传感器一般用黄油或凡士林粘贴在桩顶距桩中心2/3半径处（注意避开钢筋笼的影响）的平整处，注意粘贴处要平整，否则要用砂轮磨平。粘贴剂不可太厚，但要保证传感器粘贴牢靠且不要直接与桩顶接触。需要时可变换传感器的位置或同时安装两只传感器。
信号采集分析仪用于测试过程的控制、反射信号的过滤、放大、分析和输出。测试过程中应注意连线应牢固可靠，线路全部连接好后才能开机。
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
二．基本测试原理与波形分析
1．广义波阻抗及波阻抗界面
设桩身某段为一分析单元，其桩身介质密度、弹模、弹性波波速、截面面积分别用、E、C、A表示，则令
Z=CA=EA/C （7-1）
称Z为广义波阻抗。波阻抗的物理含义为：
F=ZV
式中，F为波阵面所受的力，V为波阵面的质点振动速度。
当桩身的几何尺寸或材料的物理性质发生变化时，则相应的、E、C、A发生变化，其变化发生处称为波阻抗界面。界面上下的波阻抗比值为
（7-2）
称n为波阻抗比。

## Slide 11
<number>
2．应力波在阻抗界面处的反射与透射
设一维平面应力波沿桩身传播，当到达某一与传播方向垂直的波阻抗界面（图7-2）时。根据应力波理论，由连续性条件和牛顿第三定律有
VI+VR=VT （7-3）
A1（σI+σR）=A2σT （7-4）
式中，V、σ分别表示质点振动的速度和产生的应力，下标I、R、T分别表示入射波、反射波和透射波。
由波阻抗的物理含义可写出：σI=-ZVI/A=-1C1VI
速度向下为正，此时产生压应力，故式中有一负号。
类似有： σR=1C1 VR σT=-2C2VT

## Slide 12
<number>
代入式（7-4），得
1C1A1（VI－VR）=2C2A2VT （7-5）
联立式（7-3）和（7-5），求得
VR=－FVI （7-6a）
VT=nTVI 7-6b）
式中
称为反射系数 （7-7a）
称为透射系数 （7-7b）
式（7-6）是反射波法中利用反射波与入射波的速度量的相位关系进行分析的重要关系式。

## Slide 13
<number>
3．桩身不同状况下应力波速度量的反射、透射与入射的关系
（1）桩身完好，桩底支承条件一般
此时，仅在桩底存在界面，速度波沿桩身的传播情况如图7-3所示。

## Slide 14
<number>
因为1C1A1>2C2A2，所以n= Z1/Z2>1，代入式（7-7）得
F<0，（T恒>0）
由式（7-6）可知，在桩底处，速度量的反射波与入射波同号，体现在V（t）时程曲线上，则为波峰位于中线的同一侧（同向）。典型的完好桩的实测波形如图7-4。
由图7-3、图7-4分析可得激振信号从触发到返回桩顶所需的时间t1、纵波波速C、桩长L三者之间的关系为
（7-8）
式（7-8）即为反射波法中判断桩长或求解波速的关系式。在式（7-8）的应用上，应已知C或L之中的一个，当二者都未知时，有无穷个解，因此实用中常常利用统计的方法或其他实验的方法来假定C或根据施工记录来假定L，以达到近似求解的目的。

## Slide 15
<number>
（2）桩身截面积变化
1）Ll处桩截面减小。如图7-5，可知在Ll处有
n= Z1/Z2= A1/A2>1
可得F<0。于是有：VR与VI同号，而VT恒与VI同号。典型的波形如图7-6所示。假定C为已知，则桩长和桩截面减小的位置可以确定如下：

## Slide 16
<number>
2）Ll处截面增大。如图7-7，可知在Ll处
n= Z1/Z2= A1/A2<1
于是有：F>0。可得结论：截面积增大处，VR与VI反号，而VT恒与VI同号。典型的波形如图7-8所示。桩长和桩截面变化的位置可以确定如下：

## Slide 17
<number>
（3）桩身断裂
1）桩身在L1处完全断开。如图7-9，Z2相当于空气的波阻抗，有Z2→0，于是得
n= Z1/Z2= A1/A2→∞
由式（7-7）得
F=－1，T=0
代入式（7-6a）和（7-6b），可得
VR=VI ，VT=0
即应力波在断开处发生全反射，由于透射波为零，故应力波仅在上部多次反射而到不了桩底。
典型的实测曲线如图7-10所示。断裂的位置可按下式确定：

## Slide 18
<number>

## Slide 19
<number>
2）桩身在L1处局部断裂（裂纹）。如图7-11，典型V（t）曲线如图7-12。Ll处反射信号与L处（桩底）反射信号的强弱，随着裂纹的严重程度而不同。

## Slide 20
<number>
（4）桩身局部缩径、夹泥、离析
三种情况及相应的应力波传递过程示意于图7-13中，图7-14是实测波形。对此三种情况可分析如下：
1）缩径：n1= Z1/Z2= A1/A2>1，F<0。所以：VR与VI同号，VT与VI同号。
n2= Z2/Z1= A2/A1<1，F>0。所以：VR与VI反号，VT与VI同号。

## Slide 21
<number>
2）夹泥和离析：

## Slide 22
<number>
所以上述三种情况的VR与VI及VT与VI的关系相似，实测中的波形特征也极为类似。桩长和缺陷位置等特征可根据图7-14确定如下：
桩长：
缺陷位置：
缺陷范围：
实际上，由于L2处的反射信号在返回桩顶时又经过L1处的反射与透射，故能量较Ll处的一次反射弱，一般较难分辩。当缺陷严重时，桩底的反射信号也较弱。
另外，以上三种缺陷的的进一步鉴别可根据：
①根据地质报告和施工记录以及桩型区分；

## Slide 23
<number>
②根据波形的光滑与毛糙情况区分；
③根据波速区分。
（5）桩底扩大头
如图7-15所示。典型的测试曲线如图7-16。

## Slide 24
<number>
（6）桩底嵌岩或坚硬持力层
如图7-17。
1）Z1<Z2，n<1，VR与VI反号，实测波形如图7-18。
2）Z1Z2，n1，F0，VR接近为零，此时桩底基本不产生反射信号，反映在波形图上，则看不见桩底反射信号。

## Slide 25
<number>
3．弹性波在传播过程中的衰减
弹性波在混凝土介质内传播的过程中，其峰值不断衰减，引起弹性波峰值衰减的原因很多，主要是：
1）几何扩散。波阵面在介质中不论以什么形式（球面波、柱面波或平面波）传播，均将随距离增加而逐渐扩大，单位面积上的能量则愈来愈小。
2）吸收衰减。由于固体材料的粘滞性及颗粒之间的摩擦以及弥散效应等，使振动的能量转化为其它能量，导致弹性波能量衰减。
3）桩身完整性的影响。由于桩身含有程度不等和大小不一的缺陷：裂隙、孔洞、夹层等，造成物性上的不连续和不均匀，导致波动能量更大的衰减。

## Slide 26
<number>
4．混凝土的强度及其弹性波速
混凝土是由水泥、砂、碎石组成的混合材料。当原材料、配合比、制作工艺、养护条件、龄期和混凝土的含水率不同时，其强度和弹性波速均不一样。影响波速的主要因素有：
1）原材料的影响。水泥浆硬化体的弹性波速较低，一般在4km/s以下；常用的砂和碎石的弹性波速较高，通常都在5km/s以上。混凝土是水泥浆胶结砂和碎石而成，其波速多在3000~4500m/s的范围内。
2）碎石的矿物成分、粒径和用量的影响。不同矿物形成的碎石的弹性波速是不同的。在混凝土中，石子的粒径越大、用量越多，在相同强度的前提下混凝土的弹性波速越高。

## Slide 27
<number>
3）养护方式的影响。
根据室内试验的结果，混凝土的强度和弹性波波速之间有较好的相关性。下述公式可供参考。
（7-9）
式中c为混凝土的标准抗压强度（MPa），C为混凝土的纵波波速（km/s）。上式的统计样本容量n=30，相关系数=0.9869。

## Slide 28: 谢 谢 ！
<number>
武汉建科科技有限公司© 2004-2018
联系我们：
027-87780480
http://www.whctco.com
QQ群：检测9986082 勘察9986085